Załącznik nr 2do SIWZ

## Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne) |
| --- | --- | --- |
| Typ nadwozia | furgon towarowo – osobowy przeszklenie w części osobowej drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180( przystosowany do przewozu min. 5 – ciu osób siedzenia skierowane do kierunku jazdy drzwi przedziału załogi umieszczone z prawej strony pojazdu otwierane przesuwnie przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką przedział załogi wyposażony w sufitowe okno uchylne |  |
| Wyposażenie | belka świetlna z napisem „STRAŻ” generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych) lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu lampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe z przodu pojazdu radiotelefon samochodowy radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego oświetlenie przedziału ładunkowego włączane automatycznie po otwarciu tylnych drzwi, główny wyłącznik oświetelnia przedziału ładunkowego zainstalowany w kabinie kierowcy gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| Ładowność | Powinna zapewniać wyposażenie samochodu w sprzęt wymieniony w załączniku oraz 5 cio osobowej załogi |  |
| Silnik | z zapłonem samoczynnym czterosuwowym z turbodoładowaniem Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzenie do pomiaru zużycia paliwa |  |
| Moc silnika | nie mniejsza niż 85 KM |  |
| Moment obrotowy | nie mniejszy niż 200Nm |  |
| Skrzynia biegów | manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| Napęd | 4x2 |  |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |  |
| Układ hamulcowy | Dopuszcza się brak systemu ABS |  |
| Długość całkowita | nie większa niż 6000 mm |  |
| Objętość przedziału ładunkowego | nie mniej niż 5 m3 |  |
| Zabudowa wewnętrzna | konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia półki wykonane z materiałów niekorodujących zapewniające miejsce na wyposażenie samochodu w sprzęt stelaż na półki i pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnej). dopuszcza się brak ogrzewania niezależnego od pracy silnika zarówno w przedziale załogi jak i przedziale sprzętowym -przewidzieć miejsce na motopompę M8/8 |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - zabudowa dachu w formie podestu roboczego z drabinką wejściową |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „WYMAGANIAMI OGÓLNYMI i SZCZEGÓŁOWYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

Samochód musi posiadać aktualny certyfikat zgodności lub pozytywną opinię CNBOP albo inny odpowiadający im dokument wymagany obowiązującym prawem.